## Slide 1: 计算机系统 I
实验六 LC-3中断实验

## Slide 2: 实验背景
在计算机科学中，一个中断就是有硬件和软件发起的一个事件，表明需要立即处理。
高优先级的条件下，一个中断通知处理器需要中断正在运行的程序，处理器挂起正在处理的行为，保存执行程序的状态，然后执行一个小的中断处理程序（中断服务程序）来处理事件。
中断是临时的，当处理器执行完中断处理程序后，处理器继续执行之前被中断的程序，中断分硬件中断和软件中断。

## Slide 3: 实验描述
使用实验证明：中断驱动的输入、输出可以中断一个正在运行的程序，执行中断服务程序，返回被中断的程序，从被中断位置下一个地址继续执行（好像什么也没发生似的)。
实验中我使用键盘作为输入设备，中断正在运行的程序。

## Slide 4: 实验任务
实验任务包括实现以下三部分程序：
A. 用户程序
B. 键盘中断服务程序
C. 操作系统支持的代码
各程序描述见后。

## Slide 5: A.用户程序
用户程序将会连续地输出纵横交替的ICS，通过交替，输出两个不同行，如下：
ICS ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS ICS
ICS ICS ICS ICS ICS
确保输出不至于太快，以至于肉眼不能察觉。因而，需要延时操作，可以考虑如下实现：
即用户程序包含一小段代码用于每行间的计数，间隔为从2500开始倒计时，计时结束时，再进行输出

## Slide 6: A.用户程序
一个简单的实现方法是下面的程序段DELAY：
DELAY ST R1, SaveR1
LD R1, COUNT
REP ADD R1,R1,#-1
BRp REP
LD R1, SaveR1
RET
COUNT .FILL #2500
SaveR1 .BLKW 1

## Slide 7: B.键盘中断服务程序
键盘中断服务程序将会简单地在屏幕上写上十次，用户随机输入的字符并以Enter（x0A)结束。
中断服务程序中要求不使用TRAP指令。
注意，不要忘记保存和恢复在中断服务程序中使用的那些寄存器。

## Slide 8: C.模拟操作系统支持
不幸的是，我们还没在LC-3上安装windows或Linux，所以我们必须要求你在你的用户程序代码前先做到以下三个步骤：
1.正常情况下，操作系统将会先安装一些栈空间，所以当中断发生的时候 PC和PSR可以被放进栈中(正如你知道的，当程序执行RTI，PC和PSR都会被弹出栈，处理器返回到执行被中断的程序）由于没有操作系统，请先把R6初始化为x4000,表示一个空的栈。
2.正常情况下，操作系统会建立中断向量表，它包含对应中断服务程序的起始地址，你必须为键盘中断先建立一个中断向量表。中断向量表的开始地址是x0100，键盘中断的中断向量是x80。你必须在中断向量表提供一个入口供本实验使用。
3.操作系统应该设置KBSR的IE(Interrupt Enable)位。

## Slide 9: 样例程序框架：用户程序
.ORIG x3000
-- --- ; initialize the stack pointer
...
-- ---
-- --- ; set up the keyboard interrupt vector table entry
...
-- ---
-- --- ; enable keyboard interrupts
...
-- ---
-- --- ; start of actual user program to print ICS checkerboard
...
-- ---
.END

## Slide 10: 样例程序框架：中断服务程序
.ORIG x2000
-- --- ; the code
...
-- ---
RTI
-- --- ; buffer space as required
...
-- ---
.END